卡博特化工(山东)有限公司

年产21万吨优质新工艺炭黑工程

环境影响报告书

（简本）

1拟建工程简介

卡博特化工(化工)有限公司21万吨优质新工艺工程属于新建项目。拟建工程厂址位于济宁高新技术产业开发区内，国际大道以南，西浦路以东，兖州西站以北区域。。总投资9800万美元。占地330000m2。预计2009年12月投产。

拟建工程主要建设3条湿法造粒炭黑生产线及能源中心系统。炭黑生产原料油采用蒽油、乙烯焦油、炭黑油、Decant Oil(进口油)、Carbon Black Oil(进口油)按一定比例的混合油，燃料采用天然气。尾气发电锅炉燃料为炭黑尾气，来自拟建的炭黑生产线，用管道送至锅炉。拟建工程劳动总定员110人，年工作时间计8208小时。拟建工程用水由济宁市高新技术产业开发区建设局负责供给，自来水公司水源来自兖西水源地。目前济宁市高新技术产业开发区内供水管网已建设完毕，供水能力能够确保拟建工程生产生活用水需要。

拟建工程组成中环保工程主要有炭黑粉尘除尘系统、粉尘浓度连续在线监测装置、废气集气排气设施、脱硫系统、废水治理措施、噪声治理设施、厂区绿化等，环保投资7351万元。

2工程建设产业政策符合性

拟建工程符合《资源综合利用目录(2003年修订)》、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》、《橡胶工业'十一五'科学发展规划意见》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》、《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类、《“十五”我国橡胶加工及炭黑工业环保技术及措施》等要求。

拟建工程不属于《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》当前部分行业制止低水平重复建设目录、《产业结构调整指导目录(2005年本)》淘汰类、限制类。

综上所述，拟建工程建设符合相关国家产业政策要求。

3工程建设城市总体规划符合性

根据《济宁高新技术产业开发区总体规划(2003-2020)》，济宁高新技术产业开发区功能定位为：以高新技术产业和外向型经济为主的综合性工业园区和集商贸、科研、生活服务于一体的现代化城市新区。济宁高新技术产业开发区分为五个分区，分别为：西片区、中心片区、黄屯片区、王因片区、煤化片区。拟建工程位于济宁高新技术产业开发区规划的工业用地范围内，工程选址符合《济宁高新技术产业开发区总体规划(2003-2020)》要求。

综上所述，拟建工程建设符合相关城市规划要求。

4环境敏感目标

拟建工程厂址周围环境概况及主要环境敏感目标情况见表1。

表1  拟建工程周围环境敏感目标一览表

| 环境专题 | 序号 | 名称 | 相对方位 | 相对距离(m) | 人口数(人) | 耕地面积(亩) | 人均收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 环境风险 | 1 | 杨厂 | E | 1080 | 703 | 1450 | 5000 |
|  | 2 | 西稻营 | NE | 1500 | 606 | 300 | 4500 |
|  | 3 | 东稻营 | NE | 2250 | 400 | 470 | 4900 |
|  | 4 | 老府庄 | NE | 2700 | 470 | 850 | 4950 |
|  | 5 | 张庄 | N | 300 | 220 | 216 | 4000 |
|  | 6 | 谢家庄 | N | 630 | 596 | 1090 | 3600 |
|  | 7 | 张家行 | N | 1350 | 450 | 680 | 5800 |
|  | 8 | 蔡家行 | N | 1830 | 712 | 980 | 5500 |
|  | 9 | 叶家行 | N | 1720 | 206 | 290 | 4500 |
|  | 10 | 顺德楼 | N | 1950 | 464 | 780 | 5000 |
|  | 11 | 姜高村 | NW | 2850 | 1060 | 1700 | 4600 |
|  | 12 | 徐家营 | NW | 2060 | 1380 | 2340 | 4800 |
|  | 13 | 庞家村 | NW | 970 | 831 | 1100 | 3600 |
|  | 14 | 鹅鸭厂 | W | 1500 | 675 | 1398 | 3300 |
|  | 15 | 二十里铺 | SW | 300 | 1221 | 2121 | 3367 |
|  | 16 | 于家屯 | SW | 2020 | 1200 | 2400 | 3800 |
|  | 17 | 蒜园 | SW | 1870 | 520 | 920 | 3600 |
|  | 18 | 岗上 | SW | 1870 | 420 | 650 | 3700 |
|  | 19 | 马庄 | SW | 2250 | 760 | 850 | 3600 |
|  | 20 | 东岗 | S | 1870 | 201 | 460 | 3850 |
|  | 21 | 黄金屯 | SE | 330 | 1026 | 1528 | 3154 |
|  | 22 | 前竹亭 | SE | 2470 | 1600 | 2492 | 4100 |
|  | 23 | 后竹亭 | SE | 2470 | 1207 | 2805 | 4000 |
| 地下水 | 1 | 杨厂 | E | 1080 | 703 | 1450 | 5000 |
|  | 2 | 张庄 | N | 300 | 220 | 216 | 4000 |
|  | 3 | 二十里铺 | SW | 300 | 1221 | 2121 | 3367 |
|  | 4 | 黄金屯 | SE | 330 | 1026 | 1528 | 3154 |
| 噪声 | 1 | 张庄 | N | 300 | 220 | 216 | 4000 |
|  | 2 | 二十里铺 | SW | 300 | 1221 | 2121 | 3367 |
|  | 3 | 黄金屯 | SE | 330 | 1026 | 1528 | 3154 |

5“三废”与噪声

5.1废气

拟建工程废气污染源主要是炭黑生产中的加工袋滤器烟囱、放空袋滤器烟囱、粉尘袋滤器烟囱、脱硫排气烟囱，及非正常工况下紧急排放火炬、干燥机事故烟囱、放空洗涤器烟囱。

拟建工程炭黑生产主袋滤器采用先进的收集设备，采用湿法造粒工艺，设置负压除尘系统，设置专门的尾气发电锅炉。拟建工程各废气污染物排放浓度、排放速率均满足相应标准要求。各废气污染物排放量为SO2 1638.74t/a、颗粒物28.97t/a、NO2 285.88t/a。

拟建工程无组织排放环节主要是炭黑的装袋、包装过程、油储罐、炭黑成品库。各污染物无组织排放厂界浓度均能满足相应标准要求。

5.2废水

拟建工程产生的废水主要有冲洗地面废水、锅炉排污水、软水处理系统排污水、脱硫废水、生活废水等。

锅炉排污水、软水处理系统排污水、脱硫废水属于浓盐水，经调节pH后可直接外排。

地面冲洗废水(间断排放)、雨水等进入生产废水处理系统，处理后回用生产用水。

生活污水经生活废水处理装置处理后，与能源中心系统排水在总口汇合后外排，主要污染物排放浓度满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599－2006)中一般保护区域标准要求。

拟建工程设置1500m3雨水、事故水池(30m×25m×2m)一座，能够满足拟建工程罐区、前期雨水、消防废水等集水、临时贮存的要求。

拟建工程经市政污水管网进入廖沟河的废水总量为40.68万t/a，其主要污染物排放量分别为CODcr 20.34t/a、氨氮0.015t/a、全盐量728.17t/a。

5.3固废与副产物

拟建工程固体废物主要包括：炭黑、除尘装置产生的废滤袋，尾气发电锅炉更换下来的废耐火材料，工程配套建设各污水处理系统产生的污水处理污泥，废包装袋，脱硫废渣，炭黑生产用原料油罐清理产生的废油渣。

废滤袋由济宁市生活垃圾综合处理厂负责回收处理。

废耐火材料由济宁市新华电力特种材料有限公司负责回收降低档次利用。

水处理污泥与废包装袋送济宁市生活垃圾综合处理厂。

脱硫废渣由济宁市新华电力特种材料有限公司收购作建材材料辅料使用。

废油渣属于《国家危险废物名录》(1998年1月，环发[1998]089号)中编号为HW08的废矿物油类，由有资质的天津合佳威立雅环保有限公司负责回收利用。

5.4噪声

拟建工程中有许多转动设备，主要有离心式鼓风机、离心式引风机、水泵、汽轮机和发电机等。工程对装置噪声处理，首先立足于动力设备的性能选型上，选用高质量、低噪声设备。对声功率级较高的单体设备，根据噪声原因采取相应的处理措施：如热态工况的风机采用软连接方式，冷态工况的风机采用消声器和软连接等；对噪声较集中的地方，如空压机房，油泵房，则采取厂房内壁吸声处理。采用以上措施后，拟建工程噪声水平能达到国家有关噪声标准。

6环境质量现状

### 6.1环境空气质量

根据环境质量现状监测结果评价，拟建工程所在区域环境空气质量因子SO2、NO2、PM10、TSP、CO、H2S和非甲烷总烃均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准及“《环境空气质量标准》(GB3095-1996)修改单(环发[2001]1号)”中最高容许浓度要求和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

6.2地表水环境质量

接纳拟建工程废水的蓼沟河执行地表水Ⅲ类标准。该河现功能类型为纳污河，是兖州市主要的纳污河道。根据环境质量现状监测结果评价，地表水环境质量现状已不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准要求。

6.3地下水环境质量

根据环境质量现状监测结果评价，拟建工程周围地下水环境现状质量较好，本次环评选取的三个监测点各监测项目均能满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。

### 6.4声环境质量

根据环境质量现状监测结果评价，拟建工程厂址所在区域声环境质量良好，各厂界噪声监测点、区域声环境噪声监测点张庄监测结果昼、夜间噪声均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096－93)中的2类标准要求。

7环境影响预测与评价

7.1环境空气影响

拟建工程各评价点SO2小时最大浓度为0.0869mg/m3，最大只占二级标准限值的17.4%，均不超标。各评价点NO2小时最大浓度为0508mg/m3，最大只占二级标准限值的21.2%，均不超标。拟建工程对整个评价区SO2、NO2、PM10日均浓度最大值分别为0.0408mg/m3、0244mg/m3、0.140mg/m3，分别占《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值的27.2%、20.3%、93.3%，均不超标，显然各评价点SO2、NO2、PM10日均浓度更不超标，PM10日均浓度以现状为主，拟建工程浓度贡献很小。拟建工程建成投产后，对整个评价区和各评价点的NO2、SO2、PM10、TSP小时、日均、年均浓度贡献均较小。

拟建工程建成投产后，无组织排放厂界非甲烷总烃一次浓度最大值为 0.4293mg/m3，占标准限值的10.73%；无组织排放厂界粉尘浓度最大值为0.3495mg/m3，占标准限值的34.95%，均不超标。

7.2卫生防护距离

综合确定拟建工程无组织排放特征污染物非甲烷总烃、颗粒物的卫生防护距离为200m。拟建工程各边界外200m范围内无环境敏感目标。

故，拟建工程建设满足卫生防护距离要求。

7.3地表水环境影响

本工程生产废水采取“清污分流”的原则，锅炉排污水、软水处理系统排污水、脱硫废水、生活废水处理系统排污水一起经市政污水管网进入廖沟河，外排水质满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599－2006)中一般保护区域标准要求，对廖沟河的水质影响较小。

7.4地下水环境影响

拟建工程反应装置区、原料罐区以及污水处理装置地面全部硬化处理，增强其防渗能力，一般不会因为物料渗漏而渗入地下水含水层；废水在外排过程中，均通过专用污水管道输送，不会直接和土壤接触，且管道周围土层经过夯实处理，因此在排放过程中废水也不会渗入地下而影响水质；本工程设置废水事故水池，污水处理装置不能正常运行时废水暂存在事故水池中，待污水处理装置正常运行后进行处理后再外排，正常排放的废水满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599－2006)中一般保护区域标准要求，对沿河地下水影响甚微。

综上所述，拟建工程对地下水环境影响很小。

7.5声环境影响

拟建工程属于中型建设项目，所在区域为《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)规定的2类标准地区，经过预测工程建成投产后对周围声环境敏感目标很小，均能满足相应标准要求。

拟建工程厂区周围近距离300m范围内无声环境敏感目标。

故，拟建工程噪声对周围声环境敏感目标基本没有影响。

锅炉瞬时排汽噪声与吹管噪声对张庄和二十里铺昼间噪声贡献值能够满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类标准的要求；但仍要坚决杜绝吹管在夜间进行。

综上所述，拟建工程噪声对周围声环境敏感目标与区域环境噪声影响很小。

7.6固废环境影响

拟建工程产生的各种固废与副产物，均得到最终、有效、无害的处理、处置，并且不会产生二次污染问题。因此，拟建工程固废对周围环境影响很小。

8环境风险评价

拟建工程危险源均属于非重大危险源，拟建工程所处区域为非环境敏感地区。

拟建工程风险事故发生时，事故状态应急处置半径范围为1800m。应急处置半径范围1800m范围内的主要村庄有：庞家村、西张村、西稻营、张家行、叶家行、谢家庄、二十里铺、鹅鸭厂、黄金屯、杨厂等，总人口为6534人。

拟建工程环境风险事故防范措施主要包括工程设计中采取的安全防范措施、防火措施、消防措施、生产安全管理措施、劳动保护措施等方面。制定环境风险事故应急预案，企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，制定三级应急程序，配备完善应急设施，制定应急演习和应急技术培训谋划。风险应急处理措施包括危险化学品泄漏事故处置措施、急救及灭火措施、应急响应措施等。制定详细的环境应急监测方案。

9清洁生产分析

通过对拟建工程的生产工艺、节能降耗以及污染物治理情况的分析，本工程清洁生产水平属于国际先进水平。

10排污总量控制分析

拟建工程投产后SO2排放总量SO2排放总量为1638.74t/a。

拟建工程投产后SO2排放总量能够满足排污总量控制指标1638.74t/a的要求。

11总体评价结论

随着我国经济的迅速发展，炭黑市场需求旺盛，为适应市场需要，卡博特(中国)投资有限公司(独资)和上海焦化有限公司决定投资9800万美元在济宁市高新技术产业开发区新建卡博特化工(山东)有限公司。工程主要建设3条湿法造粒炭黑生产线及能源中心系统。工程建设符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》等相关国家产业政策要求，工程建设符合《济宁高新技术产业开发区总体规划(2003-2020)》要求。工程各废气污染物排放浓度、排放速率均满足相应标准要求；工程外排废水经处理达标后外排入廖沟河；工程产生的各种固废与副产物，均得到最终、有效、无害的处理、处置；工程采取有效的降噪、防噪措施。工程投产后对周围环境空气、地表水、地下水、声环境影响较小，工程建设满足卫生防护距离200m的要求，工程厂址周围近距离200m范围内无环境敏感目标，工程清洁生产水平属于国际先进水平，工程投产后SO2排放总量能够满足排污总量控制指标要求。

综上所述，拟建工程建设从环境保护角度来看是可行的。